## Slide 1
内部讲义 · RTX 4090 D · 驱动 575.64.05
BAR1 P2P 与 GPUDirect RDMA
连通性、策略位，以及用户态为何还要补登记
本稿把两件常被混为一谈的事分开：GPU 与 GPU 的 P2P，以及网卡对 GPU 显存的 RDMA（GDR）。
前者在本机已由 aikitoria 575.64.05-p2p 打开——改的是申报用的 flag，不是另做一条 DMA。
后者与前者共用 BAR1 窗口与同一道内核连通性检查，故内核侧可以直接适配；
GeForce 的 libcuda 仍不写第三方登记，故 pin 还须用户态补手续。
听众：写过 C、用过动态库即可。不要求写过内核。备注栏是提纲，不是讲演稿。
题
1 / 33
Notes: 先读标题下的四句。不要把本场讲成「我们发明了 GDR」。 本场顺序：先分清 P2P 与 GDR，再讲 BAR1，再讲只改 flag 为何够，再讲 GDR 为何能直接接上，最后才是 ioctl 补登记。

## Slide 2
一 混淆
两件事，不是一个功能的两个名字
一 混淆
2 / 33
常被说成一回事
「消费卡不支持 P2P，所以也不支持 GDR。」
「P2P 已经通了，GDR 就应当立刻通。」
「GDR 要另写一套内核 DMA。」
「改内核能力位，CUDA 就会承认 GDR。」
四句都不准确。前两句把「窗口」和「登记」混在一起；
后两句把「连通性」和「用户态政策」混在一起。
本稿的分法
P2P：PCIe 对端（通常是另一块 GPU）经 BAR1 访问本卡显存。
GDR：PCIe 对端换成网卡。内核入口是 nvidia_p2p_get_pages。
二者共用同一扇 BAR1 窗，也共用 p2pGetCaps 那道连通性检查。
差在手续：GPU P2P 由 CUDA/UVM 自己建映射；
GDR 要第三方先在 RM 里登记 VA，GeForce 的 libcuda 不做这一步。
Notes: 这一页只立定义。后面所有「为什么 P2P 通了 GDR 还能失败」都回到右边四段。

## Slide 3
一 混淆
用语。先定名，再谈实现
一 混淆
3 / 33
BAR1
GPU 把一段显存窗口映射到 PCIe 配置空间。对端 DMA 打的是这扇窗，不是「再拷一份到主机」。
GPU P2P
对端是另一块 GPU。cudaMemcpyPeer / UVM 在对端页表里填上本卡 BAR1 地址。
GDR
GPUDirect RDMA。对端是网卡。GDRCopy、nvidia-peermem 走 nvidia_p2p_get_pages。
dma-buf
较新的导出路径。NCCL 常用。Harry 在 5090 上打开的是这一扇，不是旧 peermem。
登记
RM 对象 NV50_THIRD_PARTY_P2P（0x503c）里的 VA 记录。get_pages 按地址查这本书。
Notes: BAR1、P2P、GDR、dma-buf、登记，五个词本场反复用。不要用「直通」「零拷贝」代替它们。

## Slide 4
一 混淆
同一扇窗，两套手续
一 混淆
4 / 33
GPU ↔ GPU P2P
GDR（peermem）
dma-buf / NCCL
对端
另一块 GPU
网卡
网卡（新路径）
物理窗
BAR1
BAR1
dma-buf 导出
内核入口
UVM / NV50_P2P
nvidia_p2p_get_pages
dma-buf fd
谁建映射
CUDA / UVM
须先有 0x503c 登记
libcuda 导出
4090 现状
flag 打开后可用
内核已适配，缺登记
本稿不走这条
Notes: 指中间两列：物理窗都是 BAR1，所以 P2P 的 flag 对 GDR 有效。差在「谁建映射」。 右列点一下即可：Harry 的文章走的是它，不要和 peermem 并成一句。

## Slide 5
二 BAR1
PCIe 只需三个概念
二 BAR1
5 / 33
功能（Function）
每个设备在总线上是一个请求者，也可以是一个被访问的目标。GPU 与网卡都是。
BAR（Base Address Register）
设备向主机申报的一段可寻址窗口。主机或其他设备把事务打到这段地址，理论上就打到该设备内部。
DMA
设备自己当请求者去读/写别人的地址。网卡发报文时，读的是它认为合法的 DMA 地址，不必经过 CPU 拷贝。
因此「P2P 通了」的硬件含义只有一句：对端发出的 PCIe 事务，能够打中本卡申报出来的那扇窗。
Notes: 不要展开 TLP、ATS、IOMMU 页表。三个词够用。 DMA 强调：CPU 不参与数据面。后面 GDR 省的就是这一跳。

## Slide 6
二 BAR1
NVIDIA GPU 常见的两扇窗
二 BAR1
6 / 33
BAR0
寄存器与控制面。
驱动用它跟 GPU 说话：门铃、MMIO、配置。
对 GDR / P2P 的数据面不重要。
本稿不再展开。
BAR1
Framebuffer 的窗口。
一段 PCIe 地址，背后是 GPU 显存的一部分或全部。
官方默认往往只有数百 MB。
本机扩到 32 GB，使窗口能盖住工作集。
GPU P2P 与 GDR 的数据都走这扇窗。
Notes: 可画：左边小窗写 MMIO，右边大窗写 FB。强调 BAR1 不是「第二份内存」，是同一份显存的外部可见入口。

## Slide 7
二 BAR1
窗口与拷贝不是一回事
二 BAR1
7 / 33
GPU 显存
（物理 FB）
BAR1 窗口
（PCIe 上可见）
对端
GPU 或 NIC
映射
DMA
对端并不先把数据拷到主机内存。它把事务发到 BAR1 这一段 PCIe 地址，
GPU 的内存子系统把这段地址翻译回 FB 页。
所以：打开 P2P，本质是允许并完成这套「申报窗口 + 对端映射」。
不是在内核里新写一个拷贝引擎。驱动里 BAR1 P2P 的实现（页表、SYS_NONCOH 孔径、
UVM 的 PCIE_BAR1 连接类型）本来就在；GeForce 默认不选用它。
Notes: 「映射」与「拷贝」一定要分开。听众里很多人把 P2P 想成驱动帮忙 memcpy。 引用：610 一代已经带齐原生 BAR1 P2P，消费卡只是不被选中。aikitoria 做的是选中它。

## Slide 8
三 GPU P2P
GPU 对 GPU：对端页表填上本卡 BAR1
三 GPU P2P
8 / 33
1
能力查询
cudaDeviceCanAccessPeer / nvidia-smi topo -p2p。问的是 p2pGetCaps 的结果。
2
建立 peer
cudaDeviceEnablePeerAccess。UVM 在本卡与对端之间建一条 PCIE_BAR1 连接。
3
映射
对端 GPU 的 MMU 里，出现指向本卡 BAR1 的 PTE。之后 memcpyPeer 是设备自己的 DMA。
4
数据面
不经主机 bounce。窗口不够大时，小块临时映射仍可能成功，大块持久映射会失败。
Notes: 四步按时间说。第 4 步预告下一页 BAR1 尺寸：topo 报 OK 不等于 NCCL 那种持久映射能放下。

## Slide 9
三 GPU P2P
内核如何描述「通了」
三 GPU P2P
9 / 33
p2p_caps.h 里的连通性不是营销词，是 RM 的枚举。4090 走最后一项。
NVLINK / C2C
数据中心卡或特殊封装。4090 无 NVLink，不走这里。
PCIE_PROPRIETARY
较旧的 PCIe P2P 邮箱路径。
PCIE_BAR1
经 BAR1 窗做 peer 映射。本机 GPU↔GPU 通的就是这一项。
forceP2PType、pcieP2PType 决定走哪条分支。
aikitoria 把 PCIe P2P 类型落到 BAR1，并把读写能力位置上。
Notes: 打开 p2p_caps.c 的枚举口播即可，不必投影源码全文。

## Slide 10
三 GPU P2P
两类对象，过同一道检查
三 GPU P2P
10 / 33
// p2pGetCaps() p2p_caps.c
// The classes like NV50_P2P, NV50_THIRD_PARTY_P2P
// depend on direct P2P connectivity, hence the check.
connectivity ∈ { PCIE_BAR1, PCIE_PROPRIETARY, NVLINK, C2C }
otherwise -> NV_ERR_NOT_SUPPORTED
NV50_P2P：GPU 与 GPU 的 peer 对象。
NV50_THIRD_PARTY_P2P（0x503c）：给第三方（网卡驱动、GDRCopy）用的登记对象。
二者都要求「直接 P2P 连通性」为真。把 BAR1 P2P 的 flag 打开以后，
不是只放行了 cudaMemcpyPeer；连 0x503c 的构造许可也一并放开。
这就是「GDR 在内核侧可以直接适配」的依据，写在官方注释里。
Notes: 本场最重要的一页之一。慢慢念注释。 「直接适配」= 不需要再为 GDR 打第二套内核补丁。TPP 类已经依赖同一连通性。 尚未适配的是用户态写不写登记，下一章再讲。

## Slide 11
三 GPU P2P
GeForce 默认关掉的是申报
三 GPU P2P
11 / 33
芯片有 BAR1，驱动里也有完整的 BAR1 P2P 实现（页表、孔径、UVM 连接类型）。
产品策略不把这条路径选给消费卡：能力查询返回不支持，或 PCIe P2P 类型不落到 BAR1。
chipset allowlist、p2pOverride、SKU 相关的 feature disablement，都属于这一层。
不是
4090 的 BAR 不能被对端寻址。
缺少一套「消费卡专用」的 DMA IP。
必须重写 nvidia_p2p_get_pages。
是
查询路径上把能力报成「无」。
不选用已经存在的 PCIE_BAR1 分支。
BAR1 默认窗口过小，盖不住整卡 FB。
Notes: 和 Harry 后文呼应：闸在策略。这里先只谈内核申报，用户态 116 留给后文。

## Slide 12
三 GPU P2P
所改者，是 flag，不是协议
三 GPU P2P
12 / 33
p2pOverride / ForceP2P
绕过 chipset allowlist，强制申报 P2P 读、写能力。常见写成 0x11。
pcieP2PType = BAR1
让 PCIe P2P 落到 BAR1 分支。kbusIsPcieBar1P2PMappingSupported 检查的就是它。
forceP2PType = PCIEP2P
不要被 NVLink/C2C 探测支走。4090 本来也没有 NVLink。
BAR1 扩到 32 GB
窗口盖住工作集。默认数百 MB 时，topo 仍可能报 OK，大块持久映射放不下。
Notes: 对应 aikitoria 575.64.05-p2p 一类工作：force-enable，不是手写一套 BAR1。 本机不要再为「开 GDR」继续改 NVIDIA 内核。这些 flag 已经把连通性放到 PCIE_BAR1。 BAR1 尺寸是窗口几何，不是能力 bit，但同属「让现有实现能用」而不是新协议。

## Slide 13
三 GPU P2P
为何这些 flag 足够让 P2P 工作
三 GPU P2P
13 / 33
驱动在 Ada / Hopper 一代已经带了原生 BAR1 P2P：
外部 PTE、SYS_NONCOH 孔径、nv_gpu_ops 里的 BAR1 DMA 地址、UVM 的 PCIE_BAR1。
消费卡上这条链默认不被选中。把申报位和类型位拨正，查询返回 OK，
UVM 就会走现成实现，cudaMemcpyPeer 成为设备 DMA，而不是主机中转。
没有增加新的 PCIe 消息类型，也没有在 4090 上补一块「原来没有的 P2P 硬件」。
验证标准是对端访问经 BAR1 命中 FB，而不是「内核里多了一份补丁行数」。
这也解释了为何社区补丁可以很小：改的是选择，不是算法。
Notes: QuixiAI 对 aikitoria 谱系的概括可以口播：surgical force-enables。 若有人问 3090 NVLink：那是另一条连通性，4090 只有 BAR1。

## Slide 14
三 GPU P2P
窗口大小是几何问题
三 GPU P2P
14 / 33
小 BAR1（默认）
只有一小段 FB 同时出现在 PCIe 上。
短时、小块的 peer 拷贝可以靠滑动窗口完成，
故 nvidia-smi topo -p2p 与简单 memcpyPeer 仍可能成功。
持久、大块的映射（NCCL 集合通信一类）
放不进窗口，表现为挂起或回退。
大 BAR1（本机 32 GB）
窗口盖住整卡或工作集。
对端可以同时映射大段 FB。
GDR pin 一段连续 VA 时，对应的 BAR1 物理页
也必须落在这扇窗里。
故扩 BAR1 是 P2P 与 GDR 的共同前提，
不是「只给 GPU 互访用的附加项」。
Notes: 把「topo OK 但大块不行」说清楚，避免听众以为 flag 之外无事。 GDR 的 64K 对齐页同样要落在 BAR1 覆盖范围内。

## Slide 15
三 GPU P2P
本机已成立的事实
三 GPU P2P
15 / 33
卡与驱动
RTX 4090 D，NVIDIA 575.64.05，CUDA 12.9，AArch64
内核
aikitoria 575.64.05-p2p。GPU↔GPU BAR1 P2P 已通。
BAR1
32 GB。不要再为 GDR 改这份 NVIDIA 内核。
尚未成立
GDRCopy gdr_pin_buffer → nvidia_p2p_get_pages 仍曾返回 -22。
Notes: 「已通 / 未通」画一条线。下面进入 GDR：为何内核已适配，应用仍失败。

## Slide 16
四 GDR
对端换成网卡，窗还是那一扇
四 GDR
16 / 33
GPUDirect RDMA：网卡作为 PCIe 请求者，按 GPU 的地址去 DMA 读或写显存。
省掉的是主机 bounce：不再 GPU→CPU 内存→NIC。
GDRCopy 的 gdr_pin_buffer，问的就是：这段 CUDA VA，能否变成网卡可用的页表。
P2P 时
对端 GPU 自己有 MMU。
CUDA/UVM 替它填 PTE。
应用不必向 RM「登记」这块 VA。
GDR 时
网卡没有 GPU MMU。
它向 NVIDIA 驱动要一张物理页表。
驱动只在登记本上有这条 VA 时才给。
Notes: 「窗相同、手续不同」是全场第二句口号级的话，但用陈述句说，不要写成标语。

## Slide 17
四 GDR
nvidia_p2p_get_pages 在要什么
四 GDR
17 / 33
int nvidia_p2p_get_pages(token, va_space, va, length, &page_table, ...);
/* 只要 pinned、在 GPU 上的内存，如 cudaMalloc */
/* va、length 须 64KB 对齐 */
/* 成功：page_table->pages[i].physical_address 可供第三方 DMA */
随后 nvidia_p2p_dma_map_pages(peer_pci_dev, page_table, &dma_mapping)
把这些物理页变成该网卡可用的 DMA 地址。
GDRCopy、nvidia-peermem 都走这组导出符号。它们不实现 GPU 页表，只向 NVIDIA 驱动查询。
查询失败时 errno 为 EINVAL，RM 状态常见 0x57（OBJECT_NOT_FOUND）。
Notes: 对着 nv-p2p.h 的注释讲。physical_address 在 BAR1 路径上就是窗口里的地址。 0x57 翻译：不是网卡坏了，是这本书上没有这个 VA。

## Slide 18
四 GDR
为何 P2P 一通，GDR 在内核侧即可适配
四 GDR
18 / 33
1
连通性已经是 PCIE_BAR1。p2pGetCaps 允许构造 NV50_THIRD_PARTY_P2P。
2
get_pages 的实现本来就会按登记项去建 BAR1 上的页表，并不另要一套「GDR 专用引擎」。
3
网卡与对端 GPU 都是 PCIe 请求者。对 RM 而言，差在调用者是 UVM 还是第三方模块。
4
BAR1 已经够大。pin 出来的页落在同一扇窗里，dma_map_pages 才能交给 NIC。
Notes: 四条就是「直接适配」的定义。不要说成「P2P 通了 GDR 就一定通」——缺登记仍会 0x57。

## Slide 19
四 GDR
应用层仍然失败的原因
四 GDR
19 / 33
get_pages 在 RM 内按 VA 查找 CliGetThirdPartyP2PVidmemInfoFromAddress。
找不到，返回 NV_ERR_OBJECT_NOT_FOUND（0x57），映射到用户态 -EINVAL（-22）。
// p2p.c
// GeForce / consumer CUDA never sends NV503C
// REGISTER_VA_SPACE / REGISTER_VIDMEM.
// nvidia_p2p_get_pages() then fails with 0x57
// even though a ThirdPartyP2P object may exist.
Tesla / 数据中心卡的 libcuda：自己 Alloc 0x503c，再登记 VA space 与 vidmem。
GeForce 的 libcuda：不发这三步。内核再允许构造 TPP，本上仍是空的。
故：P2P flag 解决连通性；登记是另一层，不能靠再翻一个内核 bit 补上。
Notes: 这是「只改 flag 不够用在应用 pin 上」的精确说法。flag 对内核适配是够的；对 libcuda 写本不够。 本树 p2p.c 里还有一段 lazy register 注释，讲座以用户态补登记为正道，不把内核 fallback 当主线。

## Slide 20
四 GDR
登记本上的三笔
四 GDR
20 / 33
Alloc 0x503c
NV50_THIRD_PARTY_P2P。挂在 subdevice 下。类型取 BAR1。
0x503c0102
REGISTER_VA_SPACE。声明这本本子管哪一个 GPU VA space。
0x503c0104
REGISTER_VIDMEM。写入 hMemory、VA、size。地址与长度须 64K 对齐。
hMemory 须是可登记的显存对象，通常是 class 0x40（NV01_MEMORY_LOCAL_USER）。
普通 cuMemAlloc 走 UVM 时，RM 里往往没有这张档案，故后文要把分配换成 VMM。
Notes: 三笔对应 Tesla libcuda 会发、GeForce 不会发的 ioctl。后面 hook 就是补这三笔。

## Slide 21
五 借鉴
Harry 的 5090：闸也在用户态，但那是另一扇门
五 借鉴
21 / 33
harrychen.xyz/2026/05/20/enable-gpudirect-rdma-on-rtx-5090/
内核 dma-buf 能力位置上，CUDA 仍报 0。
与本稿相同的教训：驱动点头，libcuda 可以继续摇头。
属性 116 看的是 libcuda 内部 bit，不是当场问内核。
进程内拨开 0x20，属性变为 1，dma-buf 导出开始工作。
最终：拷一份 libcuda，or $0x40 改为 or $0x60。
文件偏移随版本变。打开的是 dma-buf / NCCL。
作者写明：这不会让旧 nvidia-peermem 工作。
旧路径查的是 0x503c 登记，不是这个 bit。
Notes: 借鉴：不要再为 GDR 打 NVIDIA 内核；116 是软件旗。 不照抄：一字节不是 peermem 方案。我们要 get_pages。

## Slide 22
五 借鉴
三条来源，各借一层
五 借鉴
22 / 33
Harry
闸在用户态。不要把内核能力位当成最后一关。
remote-lab / mcornea
ioctl 观察 RM handle，自建 NV503C，REGISTER_VIDMEM。
本稿
VMM 替换、dlsym、SYNC_MEMOPS 801、isolate 运行；不改 libcuda 文件。
早期只骗属性 116：GDRCopy 肯 pin，get_pages 仍 0x57。
普通 cuMemAlloc 后登记：常常没有 class 0x40 的 hMemory。只 hook ioctl、不 hook dlsym：urma_perftest 绕过 PLT。
Notes: 弯路压在页脚两句即可，不必另开颂歌式「弯路」页。

## Slide 23
六 补登记
用户态补的是手续，不是第二条 DMA
六 补登记
23 / 33
libgdr_geforce_hook.so 用 LD_PRELOAD 插入进程。不改 libcuda 文件，不改 NVIDIA 内核。
观察
拦截 ioctl。仅当请求形如 RM_ALLOC 且 fd 是 NVIDIA RM（major 195）时，在成功之后抄 handle。
改分配
cuMemAlloc 改为 VMM（Create / Map）。RM 会 Alloc class 0x40，才能登记。
补写
Alloc 0x503c，REGISTER_VA_SPACE，REGISTER_VIDMEM。自己发的 ioctl 走 libc 真函数，避免递归。
两扇小门
属性 116/110 返回 1，使 GDRCopy 通过能力检查；VMM 上 SYNC_MEMOPS 的 801 按成功返回。
Notes: 四行是 hook 的全部职责。不要用「骗换看补」这种字。

## Slide 24
六 补登记
符号拦截，以及 dlopen 那一条岔路
六 补登记
24 / 33
动态链接器先加载本 .so。导出与 libc / libcuda 同名的 ioctl、cuMemAlloc_v2 等，调用先进入本文件。
真实现用 dlsym(RTLD_NEXT, ...) 取得。不得再调用自己导出的同名函数。
静态链接或直接 syscall(SYS_ioctl) 则套不住。575 上的 GDRCopy 走动态符号。
urma_perftest 自己 dlopen(libcuda) 再 dlsym(handle, "cuMemAlloc_v2")，不经 PLT。
故本文件也拦截 dlsym：当 name 是我们劫持的符号且 handle 不是 RTLD_NEXT 时，把钩子指针还回去。
内部查真符号一律走 real_dlsym / dlvsym。
Notes: LD_PRELOAD 不是改文件偏移。对比 Harry 的一字节。 sudo 会丢掉该环境变量。用 isolate 的 run.sh。

## Slide 25
六 补登记
ioctl：先完成，再抄房间号
六 补登记
25 / 33
int ioctl(int fd, unsigned long request, ...)
if (!is_rm_alloc_ioctl(request)) // magic 'F', nr 0x2B/0x28
return real_ioctl(...); // 立即转发
ret = real_ioctl(...); // 先做真事
if (ret == 0 && is_nvidia_rm_fd(fd))
after_rm_alloc(...); // 成功后再记账
return ret;
不改工单内容。CUDA 仍以为自己在与内核说话。
非 NVIDIA 的 fd（socket、tty、framebuffer 虽也可能用 'F'）不拆包。
class 是房间类型（0x80 设备、0x2080 子设备、0x90f1 VA space、0x40 显存）；handle 每次运行不同。
Notes: 对着 gdr_geforce_hook.c 约 540 行。强调事后抄号，不是篡改请求。

## Slide 26
六 补登记
分配改走 VMM，为的是 class 0x40
六 补登记
26 / 33
1 Reserve
cuMemAddressReserve，64K 对齐的 GPU VA。
2 Create
cuMemCreate。打开 capturing_memory，ioctl 钩子记下 hMemory。
3 Map
cuMemMap + SetAccess。门牌与档案对应。
4 Register
把 (hMemory, VA, size) 写入 0x503c。
gpuDirectRDMACapable=1 在 GeForce 上常使 cuMemCreate 返回 101。去掉该旗再试，物理页仍能建，登记不受阻。
该旗表示「申报这段内存适合 GDR」，不是「无此旗便不能写入 0x503c」。
GDRCopy 若自己走 VMM，cuMemCreate / cuMemMap 的钩子同样登记。
Notes: 普通 cuMemAlloc 走 UVM，REGISTER_VIDMEM 会报 no hMemory。这是换 VMM 的唯一理由。

## Slide 27
六 补登记
能力检查与 SYNC_MEMOPS
六 补登记
27 / 33
属性 116 / 110
GDRCopy 的 check_gdr_support() 读它们。
Harry 拨 libcuda 里的 bit；本稿挟持
cuDeviceGetAttribute，把返回值写成 1。
只做这一步，get_pages 仍是 0x57。
它只让应用肯进入 pin。
SYNC_MEMOPS 801
pin 前 GDRCopy 会
cuPointerSetAttribute(SYNC_MEMOPS)。
4090 上对 VMM 指针常返回 801。
库把它当作致命错误。
若 VA 由本 hook 分配，返回 SUCCESS。
登记成功却死在 copylat，多半是这里。
Notes: 两扇都是应用层检查，不是 BAR1，也不是登记本本身。

## Slide 28
七 验证
成功时日志的顺序，即本场的顺序
七 验证
28 / 33
[gdr-geforce] ready GPU 0 client=... device=... subdev=... va=...
[gdr-geforce] cuMemCreate RDMA-capable failed (101), retry without flag
[gdr-geforce] captured hMemory=0x... class=0x40
[gdr-geforce] allocated NV50_THIRD_PARTY_P2P hTPP=...
[gdr-geforce] REGISTER_VA_SPACE ... status=0x0
[gdr-geforce] REGISTER_VIDMEM ... status=0x0
[gdr-geforce] cuMemAlloc -> VMM va=0x...
# 此后 gdr_pin_buffer 不得为 -22
101 那一行不是失败。handle 与 VA 每次运行不同，不要写进代码。
Notes: 按行对应：家谱 → VMM → 建本 → 写 VA → 写 vidmem → 返回给应用。

## Slide 29
七 验证
两条工作对照
七 验证
29 / 33
Harry · 5090
本稿 · 4090 D
目标
NCCL + dma-buf
GDRCopy / peermem / get_pages
内核
试过改 dma-buf 能力，非闸门
只保留 BAR1 P2P flag 与大 BAR1
用户态
改 libcuda 一字节
LD_PRELOAD .so，不改文件
打开的层
能力 bit / dma-buf 导出
attr 116 + 0x503c 登记
加载
LD_LIBRARY_PATH 指向拷贝
isolate/run.sh，禁止全局 preload
Notes: 两份工作不矛盾，路径不同。不要在现场叠两套用户态手法。

## Slide 30
七 验证
运行范围
七 验证
30 / 33
./isolate_umdk_gpu.sh build $HOME/umdk_gpu_isolated
$HOME/umdk_gpu_isolated/run.sh \
.../urma_perftest write_lat_gpu --gpu-mode=peermem ...
# UMDK_GDR_HOOK=0 可临时去掉钩子
run.sh 只给这一次 exec 设置 LD_PRELOAD。打开脚本或 cat 不会加载 .so。
不要全局 export，不要写 /etc/ld.so.preload。sudo 会丢掉该变量；已是 root 则不要再套 sudo。
源码：userspace/gdr-geforce-hook/gdr_geforce_hook.c，文件头注释即加载模型。
Notes: 操作只留这一页。强调隔离。

## Slide 31
七 验证
日志缺哪一句，回到哪一层
七 验证
31 / 33
现象
含义
层
无 ready GPU
ioctl 未套上，或尚未 cuInit
符号拦截 / run.sh
cannot alloc 0x503c
家谱未齐
ioctl 记账
no hMemory
仍走普通 cuMemAlloc
VMM
REGISTER_VIDMEM != 0
handle 错或未 64K 对齐
登记三笔
登记成功，pin 仍 -22
pin 的 VA 不在登记范围
对照日志 va/size
死在 801
SYNC_MEMOPS 被当成致命
两扇小门
Notes: 答问索引。几乎所有现场问题都能指回「窗 / 申报 / 登记」三层之一。

## Slide 32
八 边界
本稿止于 pin 成功
八 边界
32 / 33
已说明
P2P 与 GDR 不是一词。
二者共用 BAR1 与 p2pGetCaps。
flag 打开的是连通性申报。
GDR 在内核侧因此可直接适配。
GeForce libcuda 仍不写 0x503c。
用户态 .so 补登记后，get_pages 不再 0x57。
未说明
UMMU、隔离 SVA、MATT、4K SG。
那是 pin 成功之后，把页交给本所网卡驱动的事。
也不把 Harry 的 dma-buf 路径
讲成 peermem 的替代证明。
Notes: 有人问 UMMU：明确是下一场。验收只有 pin 不再 -22，以及日志里 REGISTER_VIDMEM status=0x0。

## Slide 33
文献与代码
三层，由下而上
窗：BAR1。GPU P2P 与 GDR 的数据面。
申报：p2pGetCaps / PCIE_BAR1。只改 flag 即可选用现成实现。
登记：0x503c。Tesla 的 libcuda 写，GeForce 不写；本稿在用户态补。
源码 userspace/gdr-geforce-hook/gdr_geforce_hook.c
内核注释 src/nvidia/src/kernel/platform/p2p/p2p_caps.c （两类对象同一检查）
导出 API kernel-open/nvidia/nv-p2p.h
对照 harrychen.xyz/2026/05/20/enable-gpudirect-rdma-on-rtx-5090/
文献
33 / 33
Notes: 收束用三层，不要用口号。提问先请对方说清问的是窗、申报，还是登记。 Q: 算不算攻击？A: 只对自愿 preload 的测试进程拆 RM_ALLOC。不要全局安装。 Q: 5090 能否用这 so？A: 若目标是 GDRCopy/peermem，手续相同；若目标是 NCCL dma-buf，Harry 的路径对症。